КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра сопротивления материалов и основ теории упругости

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКИЙ ЭЛЕМЕНТ

Методические указания по выполнениюрасчетно-графической работы длястудентов специальностей 2903, 2906,2907, 2908, 2910

Казань, 2005 г.

Составитель: Р.А.Каюмов

УДК 539.3

Расчет статически неопределимой стержневой системы, содержащей абсолютно жесткий элемент; Методические указания по выполнению расчетно-графической работы для студентов специальностей 2903, 2906, 2907, 2908, 2910 / КазГАСУ; сост. Р.А.Каюмов. Казань, 2005, 24 с.

В данных методических указаниях кратко излагается методика расчета простейших ферменных конструкций с жестким элементом и приводится пример расчета.

Илл.6.

Рецензент канд.физ.-мат. наук, проф. Кафедры теоретической механики КГАСУ Шигабутдинов Ф.Г.

( Казанский государственный архитектурно-строительный университет

ЗАДАНИЕ № 3

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ ШАРНИРНО-стержневой системы

Для заданной шарнирно-стержневой системы (см.схему), состоящей из абсолютно жесткого бруса и упругих стержней с заданными соотношениями площадей поперечных сечений, требуется:

- Установить степень статической неопределимости.

- Найти усилия в стержнях.

- Записать условия прочности для стержней от силовых воздействий и произвести подбор поперечных сечений стержней с учетом заданных соотношений площадей. Материал Ст-3,  предел текучести принять равным  240 МПа = 24 кН/см2,  коэффициент запаса прочности k = 1,5.

- Найти напряжения в стержнях от неточности изготовления  стержней (1 , (2 , (3 =  . (если имеет знак плюс, то значит стержень сделан длиннее; если минус – короче).

- Найти напряжения в стержнях от изменения температуры в первом и третьем стержнях. Коэффициент линейного расширения для стали  1/град.

- Сделать проверку прочности системы при различных вариантах силовых и несиловых воздействий: 1) конструкция собрана, еще не нагружена, но произошел перепад температур; 2) случай, когда нет перепада температур, а конструкция собрана и нагружена. 3) случай, когда конструкция собрана, нагружена и произошел перепад температур.

- Определить предельную грузоподъемность системы и истинный коэффициент запаса прочности, приняв постоянное соотношение между  и ..

Расчетную схему системы принять согласно первой части шифра, а исходные данные из таблицы 3 – согласно второй части шифра.

Задание выполняется в полном объеме студентами специальностей ПГС и АДА. Студенты других специальностей выполняют расчет системы, исключив стержень 3, только на внешнее нагружение по допускаемым напряжениям и по допускаемой нагрузке.

схемы к заданию № 3

таблица 3

|  | А | Б | В | Г | Б | в | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , кН | , кН/м | , м | , м | , м | , м | , м |  | , мм |  |  |
| 1 | 200 | 50 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0.3 | 3/2 | 1 |
| 2 | 250 | 40 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | -30 | -0.4 | 1/2 | 1 |
| 3 | 300 | 30 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 40 | 0.5 | 1 | 3/2 |
| 4 | 300 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | -25 | -0.6 | 3/4 | 3/2 |
| 5 | 400 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 35 | 0.7 | 5/4 | 1/2 |
| 6 | 450 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -35 | -0.4 | 1/2 | 4/5 |
| 7 | 500 | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 40 | 0.5 | 2/3 | 1/2 |
| 8 | 450 | 30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 30 | -0.7 | 1/2 | 4/5 |
| 9 | 400 | 40 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | -20 | -0.3 | 3/2 | 2/3 |
| 0 | 350 | 50 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 0.6 | 2/3 | 5/4 |

Исходные данные для выполнения расчетно-графической работы выбираются по шифру, выдаваемому преподавателем.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассматривается шарнирно-стержневая система (рис.1), состоящая из жесткого бруса и деформируемых стержней, изготовленных с заданным соотношением площадей поперечных сечений, которое указывается в задании. Известны проектные нагрузки F, q; размеры конструкции h1, h2, L1, L2, L3;  проектные колебания температуры: (t1 - в первом стержне, (t2 - во втором, (t3 - в третьем;  неточности изготовления стержней, а именно (1 – отличие от проектной длины в первом стержне, (2 – во втором, (3 – в третьем. Известны механические характеристики материала: модуль упругости Е = 2(104 кн/см2, предел текучести (т = 24 кн/см2, коэффициент температурного расширения ( = 125(107 1/Град. Коэффициент запаса прочности k для этой конструкции принимается равным 1,5.

Рис.1

Необходимо решить 3 задачи:

1. Произвести подбор сечений стержней для изготовления этой системы из условия прочности этих стержней по допустимым напряжениям при проектных нагрузках.

2. Сделать заключение о допустимости проектных колебаний температуры и неточностей изготовления стержней.

3. Найти предельную грузоподъемность конструкции, допустимые нагрузки и истинный запас прочности.

Таким образом, работа состоит из проектировочного расчета, поверочного расчета, расчета предельных нагрузок для системы.

В РГР должны быть приведены 3 рисунка (выполненных в масштабе); исходная схема стержневой системы, силовая схема и кинематическая схема деформирования конструкции.

Перед выполнением РГР рекомендуется изучить тему "Растяжение-сжатие" и уяснить следующие понятия и положения.

- Напряжение, деформация, перемещение, усилие растяжения-сжатия (нормальная сила).

- Метод сечений.

- Закон Гука.

- Удлинение от изменения температуры.

- Предел прочности, условие прочности.

- Пластическое течение, предел текучести.

- Статическая неопределимость.

- Условие совместности деформаций.

- Расчеты по допускаемым напряжениям.

- Расчет по теории предельного равновесия.

ОБЩИЙ ПЛАН РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ

Вначале конструкцию освобождают от связей, заменяя их реакциями. Методом сечений вводят в рассмотрение усилия, возникающие в стержнях. При этом направлять их нужно от сечения, т.е. условно считать стержни растянутыми. Определить реакции и усилия из уравнений равновесия не удается, т.к. в плоской задаче статики можно составить 3 независимых уравнения равновесия, число же неизвестных силовых факторов (реакций и усилий) больше трех. Поэтому необходимо составить дополнительные уравнения, вытекающие из предположения о деформируемости стержней (уравнения совместности деформаций, связывающие удлинения стержней между собой). Вытекают они из геометрических соображений. При этом используется предположение о малости деформаций. Кроме того, необходимо учесть следующее правило знаков. Полную разницу между проектной длиной стержня l и конечной истинной длиной lкон обозначают через (l. Следовательно, если стержень удлиняется,  то , если укорачивается, то .

Как видно из рис.2, изменение длины стержня складывается из удлинения (l(N), вызванного усилием осевого растяжения N, удлинения  (l(t), вызванного изменением температуры,   и   неточности   изготовления   (.

Рис.2

Если температура понижается, то (t < 0, а длина стержня уменьшается, т.е. ; если стержень сделан короче проектного, то ( < 0. С учетом закона Гука это соотношение примет вид:

.			(1)

Поскольку удлинения выражаются через усилия по формулам (1), то из уравнений совместности вытекают соотношения, связывающие между собой искомые усилия.

В рассматриваемой РГР не требуется отыскивать реакции. Поэтому из 3-х уравнений равновесия достаточно оставить одно – условие равенства нулю моментов всех сил и усилий относительно оси, проходящей через центр шарнира D (рис.1). Решение полученной системы (уравнений равновесия и совместности деформаций) позволяет отыскать усилия в стержнях.

Далее проводятся проектировочный (задача 1) и поверочный (задача 2) расчеты методом допустимых напряжений. За опасное напряжение принимается предел текучести (т. Согласно метода допустимых напряжений конструкция считается вышедшей из строя, если напряжения достигли опасного значения и оказался разрушенным хотя бы один из стержней, т.е. если

.						(2)

Для обеспечения безопасности конструкции требуется наличие запаса прочности, т.е. должно выполняться условие прочности вида

,					(3)

где k - коэффициент запаса, ((( - допустимое напряжение.

Здесь и далее для упрощения записи используются следующие обозначения: - усилия и напряжения в стержне с номером  i.

Далее решается задача 3.

Разрушение одного элемента конструкции не всегда означает потери ее эксплуатационных свойств (разрушения). Другие элементы могут взять на себя нагрузку или ее часть, которую должен был нести разрушенный элемент. Это соображение используется в задаче 3, решаемой методом предельного равновесия, называемого еще методом допустимых нагрузок.

В постановке задачи предполагается, что силы Р и Q увеличиваются пропорционально (Р / Q = const), площади сечений стержней известны из решения задачи 1, материал стержней - упруго-идеально-пластический,. При увеличении нагрузки сначала "потечет" один стержень, напряжение в нем при дальнейшей деформации не будет увеличиваться и по модулю останется равным пределу текучести (т (см.рис.3). Последующее увеличение нагрузок приведет к тому, что сначала во втором, а затем и в третьем стержнях начнется пластическое течение, т.е. напряжения достигнут предела текучести. Очевидно, что какими бы ни были в начале процесса монтажные или температурные напряжения, наконец наступает момент, когда во всех стержнях напряжения достигнут предела текучести (т.к. они не могут принять больших значений, согласно диаграмме деформирования на рис.3). Достигнутые значения сил F = Fпр и Q = Qпр называются предельными, т.к. их увеличение невозможно, а система начнет неограниченно деформироваться. Поскольку усилия Ni в предельном состоянии известны (т.к. выражаются через напряжения), из уравнения равновесия определяется Fпр. Из условия безопасности нагружения находятся допустимые нагрузки

Рис.3

Как видно из рассуждений при решении задачи 3, наличие изменений температуры или неточностей изготовления стержней не уменьшает грузоподъемности конструкции, если стержни изготовлены из упруго-идеально-пластического материала.

# ПРИМЕЧАНИЯ

1. Преподаватель может конкретизировать задачу подбора стержней, потребовав использовать сортамент прокатной стали, например, подобрать составное сечение из уголков по таблицам сортамента (см. пример расчета).

2. При вычислениях достаточно оставлять 3 значащие цифры.

3. При подборе размеров стержней допускается 5 % перегрузки.

Пример расчета

Пусть дана шарнирно-стержневая система (рис.4). Известно, что

E  = 2(104 кн/см2 ,  (т = 24 кн/см2,  ( = 125(10-7 1/град. 	(5)

, ,  (1 = - 3 мм, (2 = -1 мм. 		(6)

Требуется подобрать уголок для изготовления стержней, причем первый должен быть изготовлен из двух уголков, а второй – из пяти, тогда A1 /A2 = 2/5.

Сначала выпишем соотношения, которые являются общими для задач 1 и 2.

- Определим необходимые геометрические параметры системы:

м		 (7)

sin (1 = MC/BM = 0,8      sin (2 = DK/CK = 0,6		 (8)

2. Введем осевые усилия методом сечений (по правилу знаков они направляются от сечения) и рассмотрим силовую схему конструкции (рис.5). Определим степень статической неопределимости системы, которая равна числу неизвестных усилий n плюс число оставшихся реакций r минус число независимых уравнений равновесия (три):

m = n + r - 3.

В нашем случае

3. Составим одно уравнение равновесия

Равенство нулю суммы моментов относительно оси, проходящей через опору D, дает:

(9)

где  b1 = (L1 + L2) sin(1 = 5,6 м,   b2 = L2 sin(2 = 2,4 м, Q = q(L3 = 160 кн.    (10)

Или:                         кн(м	  			(11)

Рис.4

Рис.5

4. Составим уравнение совместности деформаций. Оно нужно для решения задач 1,2.

Кинематическая схема деформирования системы приведена на (рис.6). При составлении уравнения совместности деформаций используем то, что деформации малы. Тогда можно считать, что ВВ( ( BD, B(B( ( BB(  и т.д.  Из рис.6 видно, что

.			(12)

Рис.6

Здесь учтено, что первый стержень укорачивается, следовательно  < 0. Чтобы связать   и  используется подобие треугольников (BB(D  и  (CC (D:

(13)

C другой стороны   и  выражаются через удлинения стержней , . Из рис.6 видно, что

Отсюда

Подставляя  и  в (13) получим  уравнение совместности деформаций:

(14)

Задача 1: Проектировочный расчет.

Найдем номер уголка для изготовления стержней из условия прочности стержней при нагружении внешними силовыми факторами, когда нет монтажных и температурных напряжений. Для этого определим усилия от внешних силовых факторов. По закону Гука (см. формулу (1)):

Подстановкa в уравнение совместности (14) дает связь N1 и N2:

(15)

Подставим     в уравнение равновесия (11):

Из (15) находим

Знак минус говорит о том, что первый стержень сжат.

Подбор уголков для изготовления стержней.

Вычислим допустимое напряжение: . Найдем наиболее напряженный стержень.

Условие прочности наиболее напряженного элемента дает соотношение для подбора уголка:

(16)

По таблице сортамента можно взять уголок 45x4x4 с площадью  =3.48см2. Тогда

= 6,96 см2,  = 17,4 см2

Обозначаем через  напряжения, возникающие только от сил  F и Q и вычисляем их значения:

(17)

Задача 2. Поверочные расчеты.

Проведем проверку прочности при наличии температурных и монтажных напряжений.

Пусть имеются только температурные колебания (т.е. (1 = (2 = 0, F = Q = 0). Тогда система уравнение равновесия (9) примет вид:

5,6 м +  2,4 м = 0			  (18)

Удлинения стержней будут:

60 град ( 125 ( 10-7 1/град  ( 5 м 		  (19)

20 град ( 125 ( 10-7 1/град  ( 5 м 		  (20)

Условие совместности остается прежним:

(21)

Решим систему (18)-(21).

Из (18) вытекает

(22)

Подстановка (19), (20) в (21) с учетом (22) при Ауг = 3,48 cм2, Е =2(104 н/см2 приводит к уравнению

Решение его дает

Из (22) получим 			,

Отрицательный знак говорит о том, что оба стержня сжаты.

Напряжения от изменения температуры стержней будут:

Примечание: эту задачу можно решать другим способом, введя в рассмотрение напряжения  сразу (без вычисления N1, N2). Для этого надо ввести  в уравнение равновесия (18) и учесть эти соотношения при вычислении удлинений в (19) и (20).

Поскольку  то проектные колебания температуры допустимы в рамках метода расчета по допускаемым напряжениям.

Далее для отыскания монтажных напряжений снова записываем уравнение (9) при F = q = 0.

Удлинения стержней по формуле (1) при (t1 = 0,  (t2 = 0 будут:

Условие совместности то же самое:

Решим эту задачу вторым способом, т.е. сразу в напряжениях, как это указано в примечании на предыдущей странице. Для этого вводим , где - монтажные напряжения в стержне с номером i. Тогда получим следующую систему уравнений:

Деля первое уравнение на  и решая систему получим:

Знак «+» говорит о том, что оба стержня растянуты.

Поскольку по модулю они меньше [(] = 16 кн/см2, то проектные неточности изготовления стержней допустимы.

## Проверка прочности конструкции

Рассмотрим различные комбинации внешних воздействий на конструкцию.

1) Пусть конструкция изготовлена, еще не нагружена, но произошел перепад температур. Тогда

Такие напряжения допустимы.

2) Рассмотрим случай, когда нет перепада температур, а конструкция собрана и нагружена.

Суммарные напряжения будут следующими:

Поскольку по модулю они меньше [(], условие прочности и в этом случае удовлетворяется.

3) Рассмотрим случай, когда конструкция собрана, нагружена и произошел перепад температур.

Суммарные напряжения будут:

Перегрузка 0,77 кн/см2 допустима, т.к. составляет менее 5 % от [(]

РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ПО ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ (ЗАДАЧА 3)

Найдем допустимые нагрузки.  Как видно из кинематической схемы, при увеличении нагрузки первый стержень потечет от сжимающих напряжений, а второй - от растягивающих. Очевидно, что какими бы ни были в начале процесса монтажные или температурные напряжения, в конце концов наступает момент, когда в обоих стержнях напряжения достигнут предела текучести (т.к. они не могут принять больших значений согласно диаграмме деформирования на рис.2). Таким образом, монтажные и температурные напряжения не влияют на несущую способность конструкции и разрушение конструкции начнется лишь тогда, когда материал потечет и в первом, и во втором стержне, т.е. когда

Здесь знак «-« поставлен потому, что первый стержень сжимается. При этом нагрузки достигнут предельных значений Fпр и qпр. Считаем, что F и q увеличиваются пропорционально, т.е. Q/F = const = 1,6. Тогда Qпр=1,6Fпр. Поскольку

то из уравнения равновесия (9) находим Fпр:

167 кн( 5,6 м - Fпр (7 м - 1,6 Fпр(1 м + 418 кн 2,4 м = 0

Fпр =  225 кн,

Тогда 			   Qпр = 1,6 Fпр = 360 кн.

Найдем допустимые нагрузки:

[F] = Fпр /k = 150 кн,              [Q] = 240 кн.

Истинный запас прочности конструкции будет:

kист = Fпр/F = 225/100 = 2.25.

# ВЫВОДЫ

1. Для изготовления конструкции, рассчитанной на проектные нагрузки по методу допустимых напряжений, потребуется уголок сортамента 45х4х4.

2. При расчете в упругой постановке без учета пластических деформаций внешние воздействия допустимы.

3. Учет пластических свойств материала (сталь - 3) показывает, что истинный коэффициент запаса прочности равен 2,25.

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ

СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКИЙ ЭЛЕМЕНТ

Методические указания по выполнению  расчетно-графической  работы

для студентов специальностей 2903,2906, 2907, 2908, 2910

Составитель: Каюмов Рашит Абдулхакович

Редактор

Корректор

Подписано в печать               Бесплатно                          Формат 60х84/16,

Бумага тип.№ 2,                      Печать офсетная              Усл.печ.л.1,0

Заказ                                         Тираж 300 экз                   Уч.-изд.л.1,0

Адрес университета  и офсетной лаборатории:

420043, Казань, Зеленая,1

# Text boxes

Q

q0

(1

F

h1

h2

L1

L2

L3

D

l

(l

(l(N)

(l(t)

(

(т

-(т

(

(

lкон